ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на  блок автоматического регулирования напряжения

ТУ 3414-018-35956516-2012

Требуемые  позиции обозначать знаком  V

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество комплектов |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 | 6/10 (универсальный) |
| Номинальный ток, А (100, 200, 300, 400, 500, 600) |  |
| Схема подключения |  | Полный треугольник (диапазон регулирования ±15%) |  | Неполный треугольник (диапазон регулирования ±10%) |
| Диапазон регулирования |  | ±15% |  | 10% |
| Количество регуляторов напряжения в составе одного пункта регулирования |  | 3 |  | 2 |
| Способ установки |  | в утепленном блок-контейнере |  | Открыто, на столбах |
| Характеристики регуляторов напряжения |
| Количество ступеней регулирования | ±16 |
| Контроль температуры масла |  | Да, с возможностью блокировки работы переключателей ступеней |  | нет |
| Возможность работы в режиме перегрузки | Да, на 160 % с ограничением диапазона регулирования до 5% |
| Возможность работы в реверсивном режиме ( двухстороннее питание) |  | нет |  | да |
| Возможность ограничения диапазона регулирования переключателей ступеней | ДА ( механическое и электронное) |
| Шкаф управления | на базе контроллера М6200А |
| Система управления | На базе индивидуального шкафа управления для каждого регулятора |
| Примечание: управление тремя регуляторами одним шкафом управления резко снижает надежность оборудования , так как в случае отказа шкафа управления парализуется вся работа БАРН. При индивидуальной системе есть возможность вывода в ремонт поврежденного регулятора, остальные остаются в работе, БАРН будет работать по схеме неполного треугольника |
| Программное обеспечение | Да |
| Система мониторинга ресурса контактов | Да. Реализована на базе счетчика переключений Ресурс составляет 1 млн. операций |
| Поддержание заданного напряжения в удаленной точке ( при нагрузке) с учетом параметров сети – удаленное регулирование | Да |
| Система связи | Порты связи: USB, RS-485, RS-232, Ethernet, Bluetooth |
| Характеристики блок-контейнера |
| Габаритные размеры | Ширина 2500 мм ( стандрат) Другое _____________ мм Длина 6900 мм ( стандрат) Другое _____________ мм Высота – 3160/4200 ( без/с воздушными башнями ввода) |
| Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  | II |  | III |
| Наличие площадок облуживания (лестничный марш, ограждение лестничного мраша |  | нет |  | да |
| Размеры малой площадки обслуживания | Ширина 1500 мм ( стандрат) Другое _____________ мм Длина 1500 мм ( стандрат) Другое _____________ мм |
| Размеры большой малой площадки обслуживания | Ширина 2000 мм ( стандрат) Другое _____________ мм Длина 6900 мм ( стандрат) Другое _____________ мм |
| Количество площадок обслуживания |  |
| Высота установки над уровнем земли, мм |  |
| Цветовое решение блок-контейнера | Опрос параметров | Предлагаемое цветовое исполнение | Другое цветовое исполнение |
|  | Цвет основания здания снаружи по периметру | Синий (RAL 5005) (холодное цинкование + эмаль синяя RAL 5005) |  |
|  | Цвет днища здания | холодное цинкование |  |
|  | Цвет видимых рам, угловых элементов и нащельников | Синий (RAL 5005) Порошковое покрытие |  |
|  | Цвет крыши, стоков | Синий (RAL 5005) эмаль, проф лист Синий (RAL 5005) |  |
|  | Цвет дверей, крышек под вентилятор | Белый (RAL 9003) Порошковое покрытие |  |
|  | Цвет дверных обрамлений (косяка), окон под вентилятор | Синий (RAL 5005) Порошковое покрытие |  |
|  | Цвет пола внутри помещения | Серый (RAL 7035) эмаль |  |
|  | Цвет стен внутри и снаружи | проф лист Белый (RAL 9003) |  |
|  | Цвет потолка внутри | проф лист Белый (RAL 9003) |  |
| Дополнительные требования по цветовому решению |
| Способ ввода воздушный |  | воздушный |  | кабельный |
| Способ вывода воздушный |  | воздушный |  | кабельный |
| Установка линейных разъединителей |  | На башне вода |  | На отдельно стоящих столбах |
| Установка обходного разъединителя |  | На блок-контейнере |  | На отдельно стоящих столбах |
| Примечание: установка разъединителей на блок-контейнер снижает безопасность при обслуживании, при обслуживании БАРН возможно потребуется отключение ВЛ |
| Тип разъединителя |  | РЛНД-10/630 | - | РЛК-10/630 |
| Внутренняя ошиновка | V | Алюминий | - | Медь |
| Индикаторы наличия напряжения |  | нет |  | да |
| Трансформатор собственных нужд | V | Два однофазных (ОЛС-4) | - | Трехфазный, мощность |
| Максимальная расчетная установленная мощность собственных нужд (кВт) | V | 6 ( стандартн.) | - | Другое |
| Электропроводка внутри блок-контейнера | V | в кабельных каналах | - | открытым способом |
| Тип светильников | V | Светодиодные | - | Другие |
| Количество светильников | V | 4( четыре) | - | Другое |
| Уличное освещение |  | нет |  | да |
| Отопление | - | нет | V | да |
| Поддержание температуры внутри блок-контейнера | +5 … + 10 |
| Вентиляция | Принудительная приточно-вытяжная |
| Противопожарная сигнализация |  | нет |  | да |
| Охранная сигнализация |  | нет |  | да |
| Дополнительные опции ( не входят в стандартный комплект поставки и их состав определяет габарит блок-контейнера) |
| Шкаф мониторинга |  | нет |  | да |
|  |  | Измерение напряжения До БАРН |  | Измерение напряжения после БАРН |
|  |  | Контроль тока |  | Другое |
| Передача данных на верхний уровень |  | нет |  | да |
| Канал передачи данных |  | Радиоканал |  | ВОЛС |
|  |  | GSM |  | Проводной |
|  |  | GPRS |  | Другой |
| Тип протокола обмена данными |  |
| Предусмотреть реклоузер для автоматического отключения БАРН в случае внутренних повреждений |  | нет |  | да |
|  |  | монтируется на башне ввода |  | монтируется на опоре ВЛ |
| Предусмотреть высоковольтную ячейку с выключателем внутри БАРН для автоматического отключения в случае внутренних повреждений |  | нет |  | да |
| Организация коммерческого учета |  | нет |  | да |
|  | Тип счетчика: |
| Установить вводные и обходной разъединители в высоковольтные ячейки типа КСО ( для БАРН с кабельным вводом и выводом) |  | нет |  | да |
| Запасной комплект обходных шинных перемычек для вывода в ремонт одного из регуляторов |  | нет |  | да |
| Приложение (чертеж) |  |
| Комплектность поставки |  |
| Дополнительные условия |  |
| Требуется ли доставка |  | нет |  | да |
| Требуется ли шефмонтаж |  | нет |  | да |
| Степень готовности площадки под модуль |  | имеется |  | отсутствует |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные данные |  |